## Slide 1
智能家居

## Slide 2
你还记得智能家居吗？
请说说你对它的理解。

## Slide 3
自行添加相关视频
智能家居

## Slide 4
自动门项目
智能灯
智能风扇
炫彩灯带
自动门

## Slide 5
智能灯
和你的伙伴一起完成

## Slide 6
智能灯
实现效果：运动传感器检测到人的时候LED灯点亮。。

## Slide 7
智能灯
STEP1：首先要把运动传感器模块模块接到扩展板P0号接口上；把LED灯模块接到扩展板P1号接口上。

## Slide 8
智能灯
STEP2：通过读取数字引脚P0的值来判断运动传感器的数字信号数值。

## Slide 9
智能灯
STEP3：当运动传感器检测到有人经过时，LED灯点亮；没有人经过时，LED灯熄灭。需要用到的指令为：“如果—否则”。

## Slide 10
智能风扇
和你的伙伴一起探究

## Slide 11
智能风扇
实现效果：运动传感器检测到人的时候风扇旋转。

## Slide 12
智能风扇
STEP1：把按钮风扇中使用的按钮模块换为旋钮模块。

## Slide 13
智能风扇
STEP2：通过读取数字引脚P0的值来判断运动传感器的数字信号数值。

## Slide 14
智能风扇
STEP3：当运动传感器检测到有人经过时，风扇旋转；没有人经过时，风扇关闭。需要用到的指令为：“如果—否则”。

## Slide 15
运动传感器控制舵机
和你的伙伴一起完成

## Slide 16
运动传感器控制舵机
实现功能:
当运动传感器检测到有人经过时，舵机转动0°，否则，舵机旋转100°

## Slide 17
STEP1：把舵机接到扩展板P0号接口上，把按钮模块（运动传感器）接到扩展板P1号接口上。
按钮控制舵机

## Slide 18
STEP3：编写程序
按钮控制舵机
数字读取引脚读取P0引脚连接的运动传感器的数字信号数值，将读取数字引脚[P0]拖到脚本区。

## Slide 19
STEP3：编写程序
当运动传感器检测到有人经过时，实现舵机转动0°；否则，舵机旋转100°。
需要用到的指令为：如果--否则。
按钮控制舵机

## Slide 20
实验器材
智能家居项目

## Slide 21
声音控制
彩虹灯带
和你的伙伴一起完成

## Slide 22
声音控制彩虹灯带
实现功能：
最初灯带为熄灭状态，当发出声音时，点亮炫彩灯带，当没有声音时，炫彩灯带熄灭。

## Slide 23
按钮控制LED灯
STEP1：彩灯连接引脚保持不变，将声音传感器连接到P1引脚。

## Slide 24
按钮控制LED灯
STEP2：单击“micro: bit”模块，选择“读取模拟引脚P0”指令，将P0改为P1，并拖到脚本区。

## Slide 25
STEP3：编写程序
当发出声音时，点亮炫彩灯带，当没有声音时，炫彩灯带熄灭。
需要用到的指令为：如果--否则。
按钮控制舵机

## Slide 26
实现功能
1.运动传感器检测到人的时候LED灯点亮。
2.运动传感器检测到人的时候风扇旋转。
3.运动传感器检测到人的时候自动门打开。
4.声音传感器检测到人的时候彩虹灯带点亮。
智能家居

## Slide 27
程序代码
智能家居项目

## Slide 28
连接示意
智能家居项目

## Slide 29
智能家居

## Slide 30
按钮控制舵机
和你的伙伴一起完成

## Slide 31
STEP1：把舵机接到扩展板P0号接口上，把按钮模块（运动传感器）接到扩展板P1号接口上
按钮控制舵机

## Slide 32
STEP2：控制舵机的运行需要增加一个控制舵机的指令模块，调用的流程：扩展--执行器--舵机模块，点击舵机模块后再返回到编程界面即可
按钮控制舵机

## Slide 33
STEP3：编写程序
按钮控制舵机
如果按钮按下，实现舵机转动0°；否则舵机旋转100°。需要用到的指令为：“如果--否则”，将“如果--否则”指令和舵机控制指令拖到脚本区

## Slide 34
STEP3：编写程序
回顾按钮控制LED程序，由于按钮属于数字引脚，当按钮被接通时候，舵机旋转到0°，当按钮未接通，舵机旋转到100°
按钮控制舵机

## Slide 35
运动传感器控制舵机
和你的伙伴一起完成

## Slide 36
运动传感器控制舵机
实现功能:
当运动传感器检测到有人经过时，舵机转动0°，否则，舵机旋转100°

## Slide 37
STEP1：把舵机接到扩展板P0号接口上，把按钮模块（运动传感器）接到扩展板P1号接口上。
按钮控制舵机

## Slide 38
STEP3：编写程序
按钮控制舵机
数字读取引脚读取P0引脚连接的运动传感器的数字信号数值，将读取数字引脚[P0]拖到脚本区。

## Slide 39
STEP3：编写程序
当运动传感器检测到有人经过时，实现舵机转动0°；否则，舵机旋转100°。
需要用到的指令为：如果--否则。
按钮控制舵机

## Slide 40
谢谢观看